## Slide 1
Configuración de una ONU GPON
ZTE ZXA10 C300 + ONU ZTE F670L
Alta de ONU • Perfil de velocidad • GEMPORT • VLAN 200 • WAN DHCP
1

## Slide 2
1. Objetivo de la configuración
Dar de alta una ONU GPON mediante su Serial Number.
Asignarle un plan de Internet de 600 Mbps.
Transportar el servicio de Internet mediante la VLAN 200.
Configurar el GEMPORT y asociarlo al T-CONT.
Configurar el lado ONU para recibir la WAN por DHCP.
Finalizar verificando el estado de la ONU.
2

## Slide 3
2. Perfiles de velocidad
Los perfiles del archivo definen límites para distintos planes
profile tcont plan-100m type 4 maximum 102400 profile traffic DOWN-100M sir 102400 pir 102400 profile tcont plan-300m type 4 maximum 307200 profile traffic DOWN-300M sir 307200 pir 307200 profile tcont plan-600m type 4 maximum 614400 profile traffic DOWN-600M sir 614400 pir 614400 profile tcont plan-1g type 4 maximum 1024000 profile traffic DOWN-1G sir 1024000 pir 1024000
3

## Slide 4
3. ¿Qué se utiliza para el plan de 600M?
T-CONT
plan-600m maximum 614400
Traffic Profile
DOWN-600M SIR/PIR 614400
Resultado
Límite de 600 Mbps
El archivo asigna al plan de 600M un T-CONT y un perfil de tráfico DOWN-600M.
4

## Slide 5
4. Limpiar la ONU anterior
conf t interface gpon-olt_1/13/4 no onu 1 exit
Se elimina la ONU 1 que estaba registrada con un Serial Number incorrecto.
Esto permite volver a dar de alta la ONU real con el SN correcto.
5

## Slide 6
5. Alta de la ONU con Serial Number
conf t interface gpon-olt_1/13/4 onu 1 type generic-F670 sn ZTEGC826D7E0 exit
Puerto PON: gpon-olt_1/13/4
ONU: número 1
Tipo: generic-F670
Serial Number: ZTEGC826D7E0
6

## Slide 7
6. Configuración del servicio en la OLT
conf t interface gpon-onu_1/13/4:1 sn-bind enable sn tcont 1 name internet profile plan-600m gemport 1 name internet tcont 1 gemport 1 traffic-limit downstream DOWN-600M switchport mode hybrid vport 1 service-port 1 vport 1 user-vlan 200 vlan 200 exit
7

## Slide 8
7. Relación entre T-CONT, GEMPORT y VLAN
T-CONT 1
plan-600m
GEMPORT 1
internet
VPORT 1
hybrid
VLAN 200
Internet
La configuración vincula el plan de 600M con el transporte del servicio Internet por la VLAN 200.
8

## Slide 9
8. Configuración del lado ONU
conf t pon-onu-mng gpon-onu_1/13/4:1 service 1 gemport 1 vlan 200 wan-ip 1 mode dhcp vlan-profile HSI-200 host 1 vlan port eth_0/1 mode tag vlan 200 exit
El servicio 1 utiliza el GEMPORT 1 y la VLAN 200.
La WAN se obtiene mediante DHCP usando el perfil HSI-200.
El puerto Ethernet eth_0/1 se configura etiquetando tráfico con VLAN 200.
9

## Slide 10
9. Flujo completo del servicio
OLT
gpon-olt_1/13/4
ONU
generic-F670
T-CONT
plan-600m
GEMPORT
1 / Internet
VLAN
200
WAN
DHCP
Objetivo: que el tráfico de Internet llegue a la ONU a través de la VLAN 200 y la WAN se configure por DHCP.
10

## Slide 11
10. Verificación
show gpon onu state gpon-olt_1/13/4
El archivo finaliza la configuración con una consulta del estado de la ONU.
La salida del comando permite comprobar el estado operativo de la ONU en el puerto PON configurado.
11

## Slide 12
Resumen de la configuración
1. Se limpia la ONU anterior.
2. Se registra la ONU con su Serial Number.
3. Se asigna el T-CONT plan-600m.
4. Se crea GEMPORT 1 para Internet.
5. Se limita el downstream con DOWN-600M.
6. Se utiliza VLAN 200 para el servicio.
7. La ONU recibe la WAN por DHCP.
8. Se verifica el estado de la ONU.
12