## Slide 1
Configuración técnica de una OLT ZTE ZXA10 C300
Guía paso a paso: acceso, hardware, VLAN, uplinks, GPON, ONU, diagnóstico y respaldo
1

## Slide 2
1. Objetivo y recorrido de la configuración
.
• Partir del acceso a la OLT y dejar operativo el plano de administración.
• Definir chasis, tarjetas, parámetros globales y condiciones de operación.
• Crear VLAN e interfaces de gestión OOB e In-Band.
• Preparar los uplinks para transportar el tráfico.
• Crear perfiles GPON, registrar ONUs y asociar el servicio de Internet.
• Cerrar con verificación, diagnóstico y guardado permanente.
Idea central
La configuración no se hace como una lista aislada de comandos: cada fase prepara los recursos que necesita la siguiente.
2

## Slide 3
2. Acceso inicial y parámetros de consola
Primero se garantiza una vía confiable para entrar al equipo.
• Consola CLI: 9600 bps, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada y sin control de flujo.
• El documento define una contraseña de emergencia para el modo CLI.
• Gestión OOB por mng1: 10.0.10.100/24.
• Protocolos indicados: Telnet y SSH v2; usuario local con privilegio 15.
9600 bps | 8N1
mng1 → 10.0.10.100/24
Telnet / SSH v2
usuario local → privilege 15
En esta etapa el objetivo es simple: tener acceso físico y remoto antes de tocar el resto de la configuración.
3

## Slide 4
3. Fase 1 — Usuarios y acceso administrativo
Se configura el control de acceso antes de continuar con la infraestructura.
enable
configure terminal
enable secret level 15 gpon1234
username cidi password gpon1234 privilege 15
username cidi max-sessions 16
username login-range name cidi login-begin 00:00:00 login-end 23:59:59
username expire-date name cidi datetime 12-31-2099 23:59:59
user-authentication-type local
user-authorization-type local
¿Qué conseguimos?
Autenticación y autorización locales, un administrador con privilegio 15, hasta 16 sesiones y una ventana de acceso definida.
Importante
Las credenciales aparecen en el documento fuente. En una presentación para terceros conviene reemplazarlas por valores enmascarados.
4

## Slide 5
4. Fase 2 — Inicialización del sistema y hardware
La OLT necesita conocer físicamente su rack, shelf y tarjetas instaladas.
• Modo de reenvío global: normal-mode.
• Rack 1 tipo IEC19 y shelf 1 tipo IEC_SHELF.
• Fuentes PRWH en slots 0 y 1.
• Placas GPON GTGH en slots 13, 14 y 15.
• Placas GTGO en slots 16 y 17.
• Uplinks HUVQ en slots 19 y 20.
add-rack rackno 1 racktype IEC19
add-shelf rackno 1 shelfno 1 shelftype IEC_SHELF
add-card ... slotno 0 PRWH
add-card ... slotno 1 PRWH
add-card ... slotno 13 GTGH
add-card ... slotno 14 GTGH
add-card ... slotno 15 GTGH
add-card ... slotno 16 GTGO
add-card ... slotno 17 GTGO
add-card ... slotno 19 HUVQ
add-card ... slotno 20 HUVQ
5

## Slide 6
5. Fase 2 — Parámetros globales y operación
Se ajustan temporizadores, tabla MAC, tamaño de trama, ventilación y funciones automáticas.
• TCP: finwait 600 s, queue max 5, synwait 30 s y ventana 2144.
• MAC: aging 300 s, monitorización cada 10 s y umbral de uso 70%.
• Frame length Ethernet: 1600 bytes.
• Ventilación: umbrales térmicos y control de velocidad definidos para rack 1 / shelf 1.
• Se desactivan auto-update de backup y activate según el documento.
Lectura técnica
Son parámetros de operación del equipo: no crean servicios de cliente, pero ayudan a definir cómo se comporta la plataforma.
Secuencia
Primero hardware y sistema; después redes y servicios. Así se evita configurar interfaces sobre recursos que aún no fueron declarados.
6

## Slide 7
6. Fase 3 — VLAN y gestión OOB / In-Band
Se crean las VLAN necesarias y se levantan las dos formas de administración.
vlan-reserve 4091 out-voip
vlan-reserve 4092 in-voip
vlan-reserve 4094 gpon
vlan database
vlan 1,200,400,1000
vlan 4091-4092,4094
interface mng1
ip vrf forwarding vpn_mng
ip address 10.0.10.100 255.255.255.0
negotiation auto
tag-mode untag
interface vlan 200
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Concepto
OOB usa el puerto físico mng1. In-Band usa la SVI VLAN 200 y comparte la infraestructura de transporte.
7

## Slide 8
7. Fase 4 — Uplinks y transporte
Los uplinks son el puente entre la OLT y la red de agregación/core.
• Uplink principal: xgei_1/19/1, fibra, 10 Gbps, full duplex.
• Se configura como trunk y etiqueta VLAN 1.
• Segundo uplink: gei_1/19/3, fibra, negociación automática.
• El segundo trunk transporta VLAN 1 y VLAN 200 etiquetadas.
• Ambos quedan con linktrap habilitado, flowcontrol deshabilitado y port-protect/uplink-isolate deshabilitados según el documento.
interface xgei_1/19/1
no shutdown
speed 10000
duplex full
switchport mode trunk
switchport vlan 1 tag
interface gei_1/19/3
no shutdown
negotiation auto
switchport mode trunk
switchport vlan 1,200 tag
8

## Slide 9
8. Fase 5 — Perfil DBA y tipos de ONU
Antes de dar servicio, se define cómo se representa el tráfico y qué modelos de ONU se aceptan.
gpon profile tcont INTERNET type 4 maximum 1024000
• ZTEG-F670 → 4 GE + 2 POTS; hasta 7 T-CONT y 32 GEM ports.
• generic-F601 → 1 GE; hasta 8 T-CONT y 32 GEM ports.
• generic-F670 → 4 GE + 2 POTS + Wi‑Fi; hasta 8 T-CONT y 32 GEM ports.
• Se declaran las interfaces Ethernet disponibles por modelo.
Interpretación
El perfil T-CONT define el recurso de ancho de banda de subida; el tipo de ONU define las capacidades que la OLT puede aprovisionar.
9

## Slide 10
9. Fase 6 — Alta de ONU: caso 1
Ejemplo de registro básico en el puerto GPON 1/13/1.
interface gpon-olt_1/13/1
no shutdown
linktrap disable
onu 1 type generic-F601 sn RTEGCA01096C
exit
interface gpon-onu_1/13/1:1
sn-bind enable sn
• Se habilita el puerto PON.
• Se registra la ONU con su modelo y número de serie.
• Se crea la interfaz lógica de la ONU.
• Se vincula la ONU al número de serie para que la OLT identifique ese equipo.
Resultado
La ONU queda registrada, pero este caso no muestra la cadena completa de servicio de Internet.
10

## Slide 11
10. Fase 6 — Alta de ONU + servicio de Internet
Este es el caso más completo y permite explicar la cadena de extremo a extremo.
interface gpon-olt_1/13/2
no shutdown
onu 1 type generic-F670 sn ZTEGC826D2E0
interface gpon-onu_1/13/2:1
sn-bind enable sn
tcont 1 profile INTERNET
gemport 1 tcont 1
switchport mode hybrid vport 1
service-port 1 vport 1 user-vlan 200 vlan 200
Paso 1
T-CONT 1 toma el perfil INTERNET y representa el recurso de ancho de banda de upstream.
Paso 2
GEMPORT 1 se asocia al T-CONT 1 y crea el canal lógico de transporte GPON.
Paso 3
El service-port relaciona el vport con VLAN de usuario 200 y VLAN 200.
11

## Slide 12
11. Fase 6 — Configuración OMCI de la ONU
Se termina de definir cómo el puerto Ethernet de la ONU entregará el servicio.
pon-onu-mng gpon-onu_1/13/2:1
service 1 gemport 1 vlan 200
vlan port eth_0/1 mode tag vlan 200
• Se entra al contexto de gestión de la ONU.
• El servicio 1 queda asociado al GEMPORT 1 y a VLAN 200.
• El puerto Ethernet eth_0/1 se configura en modo tag con VLAN 200.
• La cadena queda: cliente → eth_0/1 → VLAN 200 → GEMPORT → T-CONT → PON → uplink.
“Hasta aquí no alcanza con registrar la ONU. También hay que construir el camino lógico del tráfico para que la OLT sepa por dónde entra, cómo lo transporta y por qué VLAN sale.”
12

## Slide 13
12. Vista completa del flujo de servicio
La configuración puede entenderse como una cadena de capas.
Cliente
PC / router
ONU
generic-F670
PON
1/13/2
Servicio
GEM 1 / T-CONT 1
VLAN
200
Uplink
1/19/3 o 1/19/1
Lectura
La VLAN 200 aparece en la gestión In-Band y en el servicio de la ONU. El uplink 1/19/3 está configurado explícitamente para transportar esa VLAN.
13

## Slide 14
13. Fase 7 — Verificación y diagnóstico
Después de configurar, hay que comprobar que el estado real coincide con lo esperado.
show card
show environment status
show interface xgei_1/19/1
show interface gei_1/19/3
show vlan brief
show gpon onu state gpon-olt_1/13/2
show gpon onu optical-power gpon-onu_1/13/2:1
show gpon onu uncfg
write
• Hardware: confirmar tarjetas y estado ambiental.
• Red: revisar interfaces, trunks y VLAN.
• GPON: comprobar estado de ONU y potencia óptica.
• ONU no configurada: detectar equipos que aparecen en PON pero todavía no están aprovisionados.
• write: guardar los cambios en memoria flash.
14

## Slide 15
14. Validación final — show running-config
El documento incluye la configuración resultante y permite contrastarla con lo planificado.
ZXAN# sh run
Building configuration...
...
version V4.8.35
hostname ZXAN
...
interface mng1
ip address 10.0.10.100 255.255.255.0
...
interface vlan 200
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
...
interface gpon-olt_1/13/2
onu 1 type generic-F670 sn ZTEGC826D2E0
...
service-port 1 vport 1 user-vlan 200 vlan 200
Qué buscar
Hostname, versión, tarjetas, VLAN, mng1, VLAN 200, ONU, T-CONT, GEMPORT, service-port y uplinks.
Buena práctica
No basta con que el comando haya sido aceptado: hay que verificar el estado operativo y la configuración persistida.
15

## Slide 16
15. Elementos de seguridad y gestión presentes en el running-config
El archivo final también muestra controles de acceso, SSH, logs y SNMP.
• SSH server con versión 2 y autenticación local.
• Líneas de consola y Telnet con idle-timeout y absolute-timeout.
• Se registra logging de alarmas y comandos.
• SNMPv3 aparece configurado con grupos y vistas.
• FTP de escucha en puerto 21 aparece deshabilitado.
• La configuración activa muestra service password-encryption.
Alcance
Estos elementos forman parte del estado final mostrado por el documento; la presentación no agrega una política de seguridad externa.
Cuidado con credenciales
Para documentación pública o académica, conviene ocultar contraseñas, secretos y datos de gestión que no sean necesarios.
16

## Slide 17
16. Secuencia recomendada para la puesta en marcha
01
Acceso
Consola / mng1
02
Administración
Usuarios y privilegios
03
Plataforma
Rack, shelf y tarjetas
04
Red
VLAN + interfaces de gestión
05
Transporte
Uplinks y trunks
06
GPON
DBA + tipos de ONU
07
Cliente
Registro + service-port + OMCI
08
Validación
show + diagnóstico + write
Regla práctica
Si una fase depende de la anterior, se valida antes de continuar. Por ejemplo: primero VLAN/uplink, después service-port; primero ONU registrada, después servicio.
17

## Slide 18
17. Cierre — qué debería quedar operativo
La configuración documentada termina con una OLT preparada para gestión y un ejemplo de servicio GPON.
• Acceso administrativo local y remoto definido.
• Chasis y tarjetas declarados según la topología del documento.
• Gestión OOB en 10.0.10.100/24 e In-Band en VLAN 200 con 10.1.1.1/24.
• Uplinks configurados como trunks; el uplink gei_1/19/3 transporta VLAN 1 y 200.
• Perfiles GPON y modelos de ONU definidos.
• ONU generic-F670 registrada en 1/13/2 con T-CONT, GEMPORT, service-port y OMCI.
• Diagnóstico y guardado mediante comandos show y write.
Mensaje final
La lógica es: acceso → plataforma → red → transporte → GPON → cliente → validación. Esa secuencia hace que la configuración sea más fácil de entender, ejecutar y diagnosticar.
18

## Slide 19
Anexo — Guia paso a paso para la configuracion de la OLT
.
• “Primero necesito entrar a la OLT y asegurar la administración.”
• “Después declaro el hardware para que el equipo conozca qué placas tiene instaladas.”
• “Con la plataforma lista, creo las VLAN y separo la gestión OOB de la gestión In-Band.”
• “Luego preparo los uplinks como trunks, porque por ahí va a salir el tráfico hacia la red superior.”
• “En GPON, primero defino el perfil de ancho de banda y los tipos de ONU; recién después registro al cliente.”
• “Para el servicio completo, encadeno T-CONT, GEMPORT, vport, service-port y la configuración del puerto Ethernet de la ONU.”
• “Finalmente no doy por terminada la tarea hasta comprobar estado, óptica, VLAN, interfaces y guardar la configuración.”
Fuente
Contenido basado exclusivamente en el documento proporcionado: documentación técnica de configuración y despliegue de ZTE ZXA10 C300, firmware V4.8.35, hostname ZXAN.
19